A rendelet 2011. május 11-én kihirdetésre került.

Nagymányok, 2011. május 11.

Dr. Sebestyén István

aljegyző

Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2011. (V.11.) rendelete

a Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Nagymányok Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 6.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az országos  jogszabályban felsorolt, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményét kikérve a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTLÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

- A rendelet területi hatálya NAGYMÁNYOK teljes közigazgatási területére terjed ki.

- A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet és annak mellékletei alkalmazásával szabad.

- A rendelet mellékletei:

  - 1. számú melléklet: V-1 jelű, a Belterületen, és a közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt terület szabályozási terve.

  - 2. számú melléklet: V-2, Igazgatási terület szabályozási terve

  - 3. számú melléklet: V-3  Nagymányok település szerkezeti terve

- A rendelet függelékei:

  - Jogszabályok függeléke: aktuális jogszabályok

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

2.§

(1) Építés a szabályozási tervvel nem egyező területfelhasználás esetében akkor is engedélyezhető, ha:

a.) az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon-, vagy közbiztonság, esetleg egészségi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul.

(2) A termőföldön történő építési munkákkal és építési tevékenységgel, beruházással kapcsolatos engedélyezési eljárásba a talajvédelmi hatóságot be kell vonni.

Telekalakítási rendelkezések

3.§

(1) Az új telkek legkisebb méreteit az övezeti előírások tartalmazzák.

(2) Az új saroktelkek szélességi méretének legalább 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie az övezetben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél.

Közterületek kialakítása és használata

4.§

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.

(2) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, pályázat útján, esetleg a tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit tartalmazó külön rendeletben szabályozza.

Az építmények elhelyezése, kialakítása

5.§

(1) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.

(2) Az építési övezetekre megengedett legnagyobb építménymagasság értékeit nem lépheti át az építmény

- a közterület felé néző,

- a szomszédos telekhatártól 3 m-en belül álló

homlokzatainak magassága.

(3) Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad.

(4) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan, az utcai építési vonaltól minimálisan 5,0 méteres távolságban keresztszárnnyal is bővülhetnek.

(5) terepszint alatti építmény bárhol létesíthető, de:

- az építési telken csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből,

- a terepszint alatti építmény feletti zöldfelületet is csak tetőkertként szabad számításba venni az OTÉK 25.§-ában rögzítettek szerint,

- a terepszint alatti főfunkció (pl. üzlet, műhely, stb.) területét a szintterület sűrűségi mutatóban figyelembe kell venni.

(6) 10 m-nél magasabb önálló hírközlési építmény, szerkezet a belterületen, illetve mezőgazdasági területen gyepterületen belül, illetve táj- és természetvédelmi területen és a korlátozott használatú mezőgazdasági területeken belül nem helyezhető el.

Az állattartó épületek elhelyezésére, kialakítására vonatkozó szabályok

lakóterületen

6.§

(1) Állattartó épület ott létesíthető, ahol az állattartásról szóló önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi.

(2) Betartandó a függelékben meghatározott jogszabályban foglaltak, mely az állattartó telepek építése, vagy felújítása során figyelembe veendő előírásokat tartalmazza.

(3) Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó legkisebb távolságok és védőtávolságok vonatkozásában a vonatkozó rendeletben (függelék) foglaltakat kell figyelembe venni.

Járművek elhelyezése

7.§

# (1) Az OTÉK 42.§. (10), (11) bekezdésben, a várakozó helyek kialakítására és számára vonatkozó, szabályoktól való eltérést önálló parkolási rendeletben kell meghatározni.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A szabályozási elemek értelmezése, fogalommeghatározás

# 8.§

(1) A szabályozási terven (a továbbiakban: a terv) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

- a szabályozási vonalat (közterület szabályozási vonal),

- a területre vonatkozó előírásokat,

- az építési övezet, övezet határvonalát,

- a területek rendeltetését,

- az építési határvonalat,

- mérnökgeológiai területeket,

- védőterületeket,

- beültetési kötelezettséget.

(2) A kötelező erejű elemek módosítása a szabályozási terv módosításával lehet.

(3) A szabályozási terven irányadó elemek:

- telekalakítások javasolt határa,

- létesítendő zöldfelületi elemek.

(4) Az irányadó szabályozási elemek az építésügyi engedélyezési eljárás keretében módosíthatók.

(5) A szabályzatban használt homlokzatmagasság meghatározása: az építmények egyes homlokzatfelületeinek külön-külön számított (az OTÉK 1. sz. mellékletének 23. pontja szerint) F/L értéke.

(6) A településközpont vegyes területen belül az alábbi kereskedelmi-szolgáltató, vendéglátó- és egyéb üzemi tevékenységi csoportok nem engedélyezhetők a településképi szempontból zavaró látványú tevékenységek,

- a 3 jármű/nap kiszolgáló forgalomnál nagyobb (3,5 t önsúlyú tehergépjármű), vagy a 3,5 t önsúlyú gépjárműnél nagyobb önsúlyú kiszolgáló tehergépjárművet igénylő tevékenység,

- a tevékenység jellegéből eredően nagy kiszolgáló- és vendégforgalmat gerjesztő, illetve a környezetében a forgalomnövekedéssel, vagy a szükséges forgalomtechnikai beavatkozásokkal a környezet minőségét kedvezőtlenül befolyásoló, zavaró hatást keltő tevékenységek,

Területfelhasználás

# 9.§

# (1) A város beépítésre szánt területén a következő területfelhasználási egységek vannak:

# lakóterület (falusias, kisvárosias lakóterület) Lf, Lk,

# vegyes terület (településközont-, központi vegyes terület) Vt, Vk,

# gazdasági terület (ker.-i, szolgáltató, egyéb ipari valamint mezőgazdasági üzemi terület) Gksz, Gip, Gmg

# különleges terület K.

# (2) A város beépítésre nem szánt területén a következő területfelhasználási egységek vannak:

# közlekedési, közműelhelyezési, hírközlési terület: KÖ,

# zöldterület: Z,

# erdőterület: E,

# mezőgazdasági terület: M,

# vízgazdálkodási terület: V.

A szabályozási terv területének beépítésre szánt területei

10.§

(1) Az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre osztottak. (A területfelhasználási egységeket, határaikat, és jelkulcsaikat a szabályozási terv tartalmazza.)

Megjegyzés:

- a táblázatokban a telkekre és építménymagasságra vonatkozó értékek újonnan tervezett épületre értendők,

- a „K” jel a kialakult állapotra utal,

- új telek minimális nagysága a megosztás esetén visszamaradó telekre is vonatkozik.

Falusias lakóterület (Lf)

# 11.§

# (1) A területen az OTÉK 14.§ (1) és (2) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el.

(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre – mező- és erdőgazdasági építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, kézműipari építmény – vonatkozó szabályok:

a) A gazdálkodási célú épület – ha a telken lakóépület is van – nem lehet nagyobb az építési telek méretének 15%-ánál. A lakótelek beépítettsége a gazdálkodás építményeivel együtt sem lehet nagyobb az övezetekre vonatkozó mértéknél.

b) Gazdálkodás céljára elsősorban a meglévő gazdasági épületeket kell felhasználni.

c) A meglévő gazdasági épület felhasználásakor

- állattartó épület esetében a lakóépülettel esetleg meglévő közvetlen kapcsolatot meg kell szüntetni,

- a gazdasági épület telekhatáron álló – vagy csorgóközzel a telekhatáron álló – épületrészén – falán, tűzfalán – a telekhatárra néző nyílást, természetes, vagy mesterséges szellőző berendezést létesíteni nem szabad.

d) A gazdálkodás célját szolgáló épület a városban kialakult oldalhatáron álló beépítésnek megfelelően oldalhatáron, illetve csorgóközzel az oldalhatárra helyezhető el.

# (3) A kialakult építési övezetekben maximum két telek vonható össze. Az újonnan kialakuló lakóterületen a telek legnagyobb szélessége nem haladhatja meg az adott övezetre előírt kialakítható minimális telekszélességnek kétszeresét vagy maximálisan 40,0 m-t.

# (4) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok és szöveges kiegészítéseik tartalmazzák:

# Lf-1 jelű építési övezet: József A. u. (kialakult)

| Lf-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 2000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 45 | m |
| A beépítési mód | - | csoportházas |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K-6,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

# Lf-2 jelű építési övezet: Újtelep

| Lf-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 450 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K -13 | m |
| A beépítési mód | - | ikresen csatlakozó |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

# Lf-3 jelű építési övezet: falu

| Lf-3 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 800 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K -15 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

# Lf-4 jelű építési övezet: meglévő illetve új telekosztások

| Lf-4 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K-600 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K-15 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

# Lf-5 jelű építési övezet: Bányász u.

| Lf-5 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K-1000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K-18 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 6,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

# Lf-g jelű építési övezet: garázsok

| Lf-g jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | 150 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | 20 | m |
| A beépítési mód |  | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság |  | 3,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 20 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

# (5) A területre vonatkozó részletes előírások:

- Az épületek tömegéből adódó változatos tetőformák, a hagyományokban gyökerező kontyolások és fióktetők alkalmazása ajánlott.

- .Keresztcsűrök zártsorúan a kialakult építési vonalon építhetők, fenntarthatók, újjáépíthetők.

- Az egyes épületek egységes megjelenését biztosítani kell. Az adott épületen csak egységes építőanyagok (tetőfedés, homlokzatképzés, stb.), egységes színezés alkalmazható. Az épület portáljait a teljes épületre egymással összhangban, egységesen kell kialakítani.

- A héjalás cserép, vagy cserép jellegű, a környezethez illeszkedő színezésű legyen.

- Lakóépülettől különálló épület (gazdasági épület) – kialakult állapot kivételével – legfeljebb 4,0 m építménymagasságú, a helyi hagyományoknak megfelelő kialakítású, anyaghasználatú lehet.

#### Kisvárosias lakóterület (Lk)

12. §

- A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően 12,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

- A lakóterületen az OTÉK 12. § (2)-(4) bekezdésekben szereplő építmények helyezhetők el.

# A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

# Lk-1 jelű építési övezet: falu

| Lk-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 350 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K -15 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 45 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 20 | % |

# Az Lk-1 jelű építési övezetben a hagyományos, kialakult karakter megtartandó, a lakóépületek csak „fésűs”, vagy „hajlítottházas” beépítési forma szerintiek lehetnek úgy, hogy a melléképületek az adott oldalhatáron közvetlenül csatlakoztathatók legyenek.

# Az épülettömeg szélessége max. 8,00 m. Az épületek a hosszanti tömegirányokkal párhuzamos nyeregtetővel fedhetők le.

# Az épületek utcai homlokzatán tetőtéri erkély, lodzsa nem létesíthető.

# Az épületeket előkert nélkül, illetve az utcában kialakult előkerti szélességgel kell elhelyezni.

# Lk-2 jelű építési övezet: Öregtelep (Bartók, Mikszáth, Bocskay u.)

| Lk-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 140 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 8 | m |
| A beépítési mód | - | ikresen csatlakozó |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 60 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 20 | % |

# Lk-3 jelű építési övezet: Öregtelep

| Lk-3 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 270 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 6 | m |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 40 | % |

# Településközpont vegyes területe (Vt)

# 13.§

# (1) A területen az OTÉK 16.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el kivéve a HÉSZ 8. § (6) bekezdésében felsorolt tevékenységek létesítményeit.

# (2) E területfelhasználási egységbe (területbe) a városközpont területe tartozik.

# (3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Vt-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 600 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 12 | m |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

| Vt-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 300 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 12 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 6,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 70 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

(4) Az övezetben raktárak, garázsok az utcára közvetlenül nem nyithatók.

(5) Az övezetben az épületek utcai homlokzatán loggiák nem létesíthetők, utcai kerítések kapuzatai csak zárt hatású kialakításban készülhetnek. A homlokzatképzés során a hagyományoktól idegen anyagok (kerámia, színes üveg, fém, pala, stb.) alkalmazása kerülendő.

Központi vegyes területe (Vk)

14.§

- A központi vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.

- A területen az OTÉK 16. § (2)-(4) bekezdésekben szereplő építmények helyezhetők el.

- A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Vk jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 1000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 20 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáronálló Zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 75 | 60* | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 100-B%/2 | 20 | % |

* kívéve az iskola ahol 25%.

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület (Gksz)

15.§

(1) A területen az OTÉK 19.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

(2) E területfelhasználási egységbe (területbe) a következő területek tartoznak:

- a Petőfi utcától délre és keletre,

- a Béke utcától nyugatra,

- Fenyves u. és Nagy Sándor u. mentén lévő terület.

(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

| Gksz jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K-500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K-18 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló* |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 20 | % |

* oldalhatáron álló építési helyen belül lehet szabadonálló is

(4) Ahol a terv külön nem jelöli, a területen az elő-, oldal- és hátsókert méretét az OTÉK 35.§-a szerint kell meghatározni.

(5) Az előkertben max. 15 m2 nagyságú portaépület elhelyezhető.

(6) Az építési engedélyezési tervdokumentációkat a teherviselő altalaj helyzetét és adottságait tisztázó, valamint az építés-hidrológiai viszonyokat feltáró talajmechanikai szakvélemény ismeretében szükséges összeállítani.

Ipari gazdasági terület (Gip)

16.§

- Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

- A területen az OTÉK 20.§ (4) és (5) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el.

A területfelhasználási egységben elsősorban az ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási, valamint mezőgazdasági építmények helyezhetők el.

(3) A területen nem helyezhető el:

- egészségügyi, szociális épület,

(4) E területfelhasználási egységbe (területbe) a következő területek tartoznak:

- a volt brikettgyár üzemi területei ( gyár és készlettér területe )

- a volt meddőhányó alatti, a 932 hrsz-ú úttól D – i irányba eső területek,

- a vasúttól délre, a település dél-keleti meglévő illetve tervezett területei,

- valamint a település északi, már meglévő üzemi területe és annak bővítése.

(5) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

| Gip-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K-2000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K-25 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló* |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K-10,0 | m |
| Technológiai szempontból – kémény, siló, szárító stb. üzemeltetéséhez - szükséges építmények magassága. |  | 12 |  |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 50 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 25 | 25 | % |

*   oldalhatáron álló építési helyen belül lehet szabadon álló is

| Gip-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K-1000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K-18 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló* |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K - 7,5 | m |
| Technológiai szempontból – kémény, siló, szárító stb. üzemeltetéséhez - szükséges építmények magassága. |  | 12 |  |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 50 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 25 | 25 | % |

* oldalhatáron álló építési helyen belül lehet szabadon álló is

(6) A területre a jelenlegi telekstruktúra megváltoztatásához tömbönként telekalakítási terv készítendő (TATK).

(7) Az építési engedélyezési tervdokumentációkat a teherviselő altalaj helyzetét és adottságait tisztázó, valamint az építés-hidrológiai viszonyokat feltáró talajmechanikai szakvélemény ismeretében szükséges összeállítani.

Mezőgazdasági üzemi területek (Gmg)

17. §

(1)	E területfelhasználási egységbe a közigazgatási területen meglévő és tervezett mezőgazdasági üzemek területei tartoznak (állattartó telep, terménytároló, szárító, faipari üzem, vegyes majorok stb.)

(2)	A területen elsősorban a mezőgazdasági műveléshez szükséges üzemi építmények helyezhetők el.

(3) E területfelhasználási egységbe (területbe) a következő területek tartoznak:

- a település északi, meglévő gazdasági területéhez illetve a lakóterülethez csatlakozó terület.

- Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési előírások:

| Gmg jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 2000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 30 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság* | - | 6,0 | m |
| Technológiai szempontból – kémény, siló, szárító stb. üzemeltetéséhez - szükséges építmények magassága. |  | 12 |  |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 50 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 25 | 25 | % |

A területfelhasználási egységben az előkert minimális szélessége 5 m, az oldalkert minimális szélessége 5 m, a hátsókert minimális szélessége 10 m, valamint az OTÉK 35.§ 1-4 bekezdése szerinti értékek.

(5)	A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé.

Különleges területek (K)

18.§

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és más beépítésre szánt területfelhasználású területektől eltérnek.

(2) Az e területfelhasználási egységbe (területbe) tartozó tömbök helyét, telekformáját, övezeti jelét a szabályozási terv jelöli.

(3) A területen az építési övezetek fő rendeltetésének megfelelő, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.

(4) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

K-hu jelű építési övezet (hulladéklerakó)

Az építési övezet a település közüzemi hulladéktároló- és kezelő telepét foglalja magában.

| K-hu jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | szabályozási terv szerint | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 9,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

K-t jelű építési övezet (temető)

| K-t jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 4,0 | m |
| Harangláb, harangtorony esetén |  | 6,0 |  |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

K-sp jelű építési övezet - sportterület

| K-sp jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K-7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 20 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

K-p jelű építési övezet  -  pincesor

| K-p jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 3,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 90 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 0 | % |

Az övezetben lévő lakott présházakat a szabályozási terv jelöli.

Az övezetben további lakás nem létesíthető.

(6) A K-p jelű építési övezetben a beépítési mód kialakultan vegyes (zártsorú, hézagosan zártsorú), ami a történetileg kialakult telekstruktúra védelmében a továbbiakban is őrzendő.

  - A tetőidom nyeregtető, oromfalas kialakítással (kontyolás nem megengedett), az oromfali tetőnyúlás legfeljebb 30 cm lehet.

  - A tető hajlásszöge 37-42 fok között megengedett.

  - A tető héjalása hódfarkú agyag-, vagy betoncserép vörös-barna színárnyalatokban készülhet.

  - A tetőtérbeépítés az általános előírások megtartásával történhet. Az utcai homlokzaton az oromfalon csak maximum 1 m2-es méretű nyílás készíthető. Az utcával párhuzamos gerincű épületek tetőfelületén az utca felől csak maximum 0,50 m2 felületű háromszögű, vagy íves kialakítású tetőablak helyezhető el.

  - Az épületek közötti legkisebb távolság bármekkora lehet az egymást követő feltételek betartása mellett:

- az utcára merőleges gerincű beépítés esetén a hagyományosan kialakult épülettávolság biztosítandó,

- ha a szomszédos épületek az utcával párhuzamos gerincűek, az épület egyik végfala tűzfal, de legalább olyan nyílás nélküli oromfal legyen, amelyen éghető anyagú tetőszerkezeti elem nem nyúlik túl,

- ha a szomszédos épületek közül az egyik az utcára merőleges gerincű, fenti megkötéseket az utcával párhuzamos gerincű épület mindkét végfalán alkalmazni kell.

K-b jelű  építési övezet - bánya

| K-b jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | Nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 10 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

(7) A K-b jelű  építési övezet a település területén működő illetve tervezett bányák területeit foglalja magában. A bányák területén csak a bánya üzemeléséhez szükséges létesítmények építése engedélyezett.

- K-k jelű övezet: kálvária

#### Közlekedési, közműelhelyezési, terület

# 19.§

# (1) E területfelhasználási egység (terület) az OTÉK 26.§ (1) és (3) bekezdésben leírt célra szolgál.

# (2) A közutak építési területének legkisebb szélességét – ahol a szabályozási terv másként nem jelöli – az OTÉK 26.§ (2) bekezdés szerint kell biztosítani.

(3) A város közúti átkelési szakaszai, valamint lakóútjai – mivel közlekedési és közmű létesítmények a meglévő szélességek mellett elhelyezhetők – a jelenlegi szabályozási szélességükben megmaradnak.

(4) Hírközlési létesítmények közterületen az ágazati szabványok, szakhatósági előírások betartásával helyezhetők el.

(5) Azoknál a területeknél, ahol a közlekedés területeinek, létesítményeinek védőtávolsága (OTÉK) nem biztosítható, a közlekedés elemeire környezeti hatásvizsgálatot kell végezni és egyedi vizsgálat alapján meghatározni a szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket.

(6) A dűlőutak szélessége kialakult, új dűlőút minimális szabályozási szélessége 8,0 m.

(7) Közterületen való építkezés, közmű- és útépítés nem károsíthatja a meglévő és tervezett növénysávot. A „Fás szárú növények védelméről” szóló kormányrendelet betartása kötelező.

(8) A fásításhoz alkalmazható fajok őshonosak legyenek.

(9) 18 m szabályozási szélességet elérő közutak mellett legalább 1 oldalon fasort kell telepíteni.

(10) A közlekedési létesítmények elhelyezéséhez szükséges területek határát a sza

bályozási terv tartalmazza.

A közúti hálózat elemeinek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

Zöldterület

# 20.§

# (1) E területfelhasználási egységbe (területbe) a közparkok (Z) tartoznak.

# (2) A területen legfeljebb 3,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el.

# (3) A közparkokat külön kertépítészeti terv alapján kell kialakítani és fenntartani.

# (4) A közparkokban az OTÉK 27.§ (4) és (5) bekezdése szerint helyezhető el építmény.

(5) A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

(6) Telken belüli beültetési kötelezettség helyeit a szabályozási terv jelöli.

# Erdőterület

# 21.§

(1) A szabályozási terven az erdőterületek elsődleges rendeltetésük alapján gazdasági (Eg), védelmi (Ev), egészségügyi, szociális, turisztikai (Ee) egységbe tartoznak, más területfelhasználási egységbe csak a településrendezési terv módosításával sorolhatók át.

(2) A terv erdőterületei - építési szempontból - az alábbi területegységekre tagolódnak:

  - Eg - gazdasági rendeltetésű erdőterületek,

  - Ev - védelmi (védett és védő) rendeltetésű erdőterületek, a területen építményt elhelyezni nem lehet,

  - -Ee – egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület.

(3) Egészségügyi, szociális, turisztikai erdő övezetében  (Ee) 3%-os beépítettséggel, az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, max. 4,5 méteres építménymagassággal.

  - . A technológiai szempontból szükséges építmények (harangtorony, harangláb,kilátó, vadles stb.) legnagyobb építménymagasság értéke 12 m.

  - Az épületek a térség építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, 30-45° hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakításúak lehetnek.

(4) Gazdasági erdő övezetében  (Eg) az OTÉK szerint helyezhetők el épületek max. 7,5 méteres építménymagassággal

  - . A technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, siló, harangtorony, harangláb) esetén a legnagyobb építménymagasság értéke 12 m.

  - Az épületek a térség építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, 30-45° hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakításúak lehetnek.

(5) A véderdő jellegű fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy azok egy része közhasználati, közparki funkció ellátására is alkalmas legyen.

(6) A külterületi szántó- és szőlőterületek közé ékelődött - és a szabályozási tervlapon jelölt - erdőtagok fennmaradását biztosítani kell, amit tájképi, klimatikus, csapadékvíz visszatartó és eróziót mérséklő hatásuk is indokol.

(7) Az erdősítési programokat lehetőleg a másképpen gazdaságosan nem hasznosítható földterületeken kell megvalósítani.

# Vízgazdálkodási terület

# 22. §

(1) E területfelhasználási egységbe az OTÉK 30.§ (1) bekezdése szerinti területek, valamint a vízmű területek tartoznak, ahol az OTÉK 30.§ (2) bekezdése szerint lehet építményeket elhelyezni.

(2) V-1 jelű terület: vízgazdálkodási terület, tó

V-2 jelű terület: vízgazdálkodási terület, patak, árok

V-3 jelű terület: vízgazdálkodási terület, vízmű terület

V-4 jelű terüelt: vízgazdálkodási terület, nádas, vízállás

(3) Az övezetekben be kell tartani a vízgazdálkodás szakmai követelményeit.

# Mezőgazdasági terület

# 23. §

(1) E területfelhasználási egység (terület) az OTÉK 29.§-a szerinti célt szolgálja.

(2) A szabályozási terven jelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület erdőterületté az illetékes hatóságok jóváhagyásával, a településrendezési terveken nem jelölt közlekedési és vízgazdálkodási rendeltetésű területté a szabályozási terv módosításával sorolható.

(3) A mezőgazdasági területe - építési szempontból - az alábbi területegységekre tagolódik:

- Má, mint általános mezőgazdasági terület,

- általános (nem beépíthető)					Má-0

- általános (szántó)						Má-1

- korlátozott használatú terület (gyep, legelő)		Má-2

- Mk, mint kertes mezőgazdasági terület

- kertes mezőgazdasági terület					Mk-1

- korlátozott használatú kertes terület				Mk-2

(4) Az előírások szerint maximálisan beépített földrészlet tovább nem osztható.

(5) Általános mezőgazdasági övezet:

- Ebbe az övezetbe sorolandók a szabályozási tervben jelölt szántó (Má-0, Má-1), gyep, legelő (Má-2) területek.

- Az Má-2, gyep művelési ágú területek nem beépíthetők.

- Az övezet területén erdő is létesíthető.

- Az Má-0 jelű övezetben semmilyen építmény nem helyezhető el.

- Az Má-1 jelű övezetre vonatkozó előírások:

| Beépítési mód | SZ |
| --- | --- |
| Minimális telekméret | 50 000 m2 |
| Minimális szélesség | 100 m |
| Beépíthetőség | 3 %* |
| Minimális zöldfelület | 90 % |
| Maximális építménymagasság | 4,5 m |

* lakóépület a megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg.

- A létesítmény környezetét minimum 15 m-es sávban zöldfelületként - kerttervező bevonásával - rendezni kell.

- A technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, siló, harangtorony, harangláb) esetén a legnagyobb építménymagasság értéke 12 m.

- A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra kijelölt ürítőhelyre kell szállítani.

- Épület a dűlőút tengelyétől minimum 10,00 m-re helyezhető el.

- A területen hagyományos és korszerű (csarnok) épületszerkezettel egyaránt építhető építmény.

(6) Birtoktest – birtokközpont kialakítására vonatkozó szabályok:

- A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható ki az OTÉK 29.§ 5. pontja szerint.

- A birtokközpontban/kiegészítő központban legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek létesíthetők. A technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.) építménymagasság 12 m.

(7) A „kertövezet” a szabályozási terven Mk-1 és Mk-2 jellel megjelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület. Az övezet a szabályozási terv által jelölt területeken kívül nem növelhető. Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jellegű, valamint tervezett kertterületek tartoznak.

      - Az Mk-1 övezetre vonatkozó előírások:

        - A kertövezetben az állattartásra vonatkozó szabályok az alábbiak:

- az állattartó épületeknek a gazdasági épülettől (főépülettől) való távolsága:

kisállat (nyúl, baromfi) ólja, trágyagyűjtője, trágyatárolója:

szomszédos gazdasági épülettől	6 m

saját gazdasági épülettől	3 m

telekhatártól	3 m

ásott kúttól	10 m

fúrt kúttól	5 m

számos állat (sertés, juh) ólja, trágyagyűjtője, trágyatárolója:

szomszédos gazdasági épülettől	10 m

saját gazdasági épülettől	3 m

telekhatártól	3 m

ásott kúttól	15 m

fúrt kúttól	5 m

- a keletkezett híg és száraz trágya tárolására zárt rendszerű trágyalégyűjtőt és száraz trágyatárolót kell építeni, azoknak tisztításáról és a trágyalé/trágya  elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

- Állattartó épület ott létesíthető, ahol az állattartásról szóló önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi. Az állattartási rendelet korszerűsítését – jelen szabályozási rendelettel párhuzamosan, azzal szinkronban – el kell végezni.

b)	Telekalakítás, beépítés szabályai:

| Beépítési mód | O * |
| --- | --- |
| Minimális telekméret | 1200 m2 |
| Minimális szélesség | 18 m |
| Beépíthetőség | 3 % |
| Minimális zöldfelület | 90% |
| Maximális építménymagasság | 4,0 m |

* oldalhatáron álló építési helyen belül szabadon álló is lehet

c)	A földrészleteken egy, a 3% beépítettséget meg nem haladó alapterületű, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Különálló építményként csak pince és közműpótló berendezés építhető. Árnyékszék csak a főépülettel együtt helyezhető el.

d)	Az előkert mélysége a dűlőutak tengelyétől minimálisan 10 m.

e)	A telken garázs önálló épületként nem létesíthető.

f)	A gazdasági épület előírásai:

- A gazdasági épület földszintes, legfeljebb 3,50 m-es építménymagasságú és 6,50 m gerincmagasságú lehet. Az épület tetőtere beépíthető.

- Az épületet 40-45(-os hajlásszögű szimmetrikus nyeregtetővel kell lefedni, a héjazat égetett agyag cserépfedés, pikkelyes fedési jelleget adó bitumenes zsindely lehet. Hullámpala, fémlemez fedés nem alkalmazható.

- Az  épületek csak természetes építőanyagokból építhetők (kő, tégla, vályog). A homlokzatképzésnél kerámiaburkolat, drótüveg, műanyag hullámlemez, műpala nem alkalmazható.

g)  Pince, kerítés, támfal:

Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a domb felőli oldalon, vagy attól különállóan helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie.

A pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt max. 1 m-re közelítheti meg.

Az egyes földrészleteket elhatárolni huzallal erősített élősövénnyel, illetve maximum 1,50 m magasságú drótfonatú kerítéssel lehet. Ugyanez vonatkozik a telek homlokvonalára is.

A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasságkülönbségeket természetes földművekkel (rézsűkkel) kell kialakítani. A rézsűk biológiai eszközökkel történő védelme kötelező.

(9) Az Mk-2 övezetre vonatkozó előírások:

| Beépítési mód | SZ |
| --- | --- |
| Minimális telekméret | 6000 m2 |
| Minimális szélesség | K, 16 m |
| Beépíthetőség | 3 %* |
| Minimális zöldfelület | 90 % |
| Maximális építménymagasság | 4,0 m |

* lakóépület a megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg.

- A használatbavétel feltétele a teljes közművesítettség.

Különleges beépítésre nem szánt egyéb terület

24.§

(1) A különleges beépítésre nem szánt terület (Kk-b) az SZT-ben lehatárolt bányatelek erdő művelési ágú része, ahol építmények nem helyezhetők el, az erdőterület fenntartandó a műszaki üzemi tervben meghatározott feltételek bekövetkeztéig.

(2) A szabályozási terven jelölt bányatelek határán belül a különleges beépítésre nem szánt terület, a műszaki üzemi tervben előírt feltételek – rekultiváció – teljesítése után vehető igénybe. Bányászati tevékenységet a jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint kell végezni, az abban előírt ütemek, feltételek betartásával

III. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Műemlékek védelme

25.§

(1) A település országos műemléki védelem alatt álló épületét a HÉSZ 1. számú melléklet tartalmazza. A melléklet szerint védett ingatlanokat, a védett épületeket és azok műemléki környezetét a szabályozási terv tünteti fel.

(2) Az országosan védett épületek telkein az építésügyi hatósági jogkört a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) gyakorolja.

Régészeti védelme

26.§

(1) A település nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek és régészeti érdekű területeinek listáját a 2. számú melléklet tartalmazza, az érintett területeket a SZT határolja le.

(2) Régészeti érintettség esetén a kulturális örökség védelméről szóló törvény, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni.

# Helyi védett épületek

27.§

(1) Nagymányok képviselőtestülete a helyi védelemről külön rendeletet alkot.

A helyi védelemre javasolt épületek listáját és helyi védettségre kijelölt területeket 	  a függelék tartalmazza.

Táj- és természetvédelem

28.§

- A helyi védelem alatt álló érték, terület fenntartása az Önkormányzat feladata, a TVT vonatkozó előírásai betartandók.

A város területén helyi védett természeti terület – agárkosbor – található a Szilvás dűlői részen a 049/a helyrajzi számú ingatlanon, melynek művelési ága gyep, területe 14951 m2.

A védettség tényét  és a területre vonatkozó előírásokat a 3/1993. (III.19.) sz. ök. rendelet rögzíti.

- A természeti terület határát a szabályozási terv tartalmazza.

Környezetvédelem

29.§

Általános követelmények

(1)	A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

- Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

- A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint. .

- A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokat, valamint a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről szóló elvárásokat be kell tartani.

- Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a közművesítés.

- A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

- A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásokról” szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell.

- A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell.

- Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

- Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.

- A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket.

Környezetterhelési határértékek

(1)	Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket.

(2)	Élővízbe és közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani.

(3)	Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken.

- Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.

- Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni.

- Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket.

Speciális eljárási szabályok

- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket.

- Nagymányok a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint érzékeny és egyben kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján - történhet.

- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság előírásai szerint az engedélyezéseket lefolytatni.

- Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

- A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint.

- Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít.

- Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a “helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.

- Nagymányok településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők állattartó létesítmények.

- A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.

- Az engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési és bontási hulladékok kezelésére, a keletkezett hulladékok mennyiségének tervezésére és elszámolására, azaz építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó tervlapokat.

- Gondoskodni kell a településen keletkező kommunális szennyvíz, szennyvíziszap elhelyezéséről. Kommunális szennyvíz, szennyvíziszap, egyéb nem veszélyes hulladék termőföldön történő elhelyezése a talajvédelmi hatóságok engedélyével lehetséges.

- A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokat és feltételeket az érintett területek igénybevételekor érvényesíteni kell.

Növénytelepítési előírások

# 30.§

# (1) Beépítésre szánt területen a telekhatárok és a növények között legalább a következő ültetési (telepítési) távolságokat kell betartani:

# szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,5 m;

# 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb bokor, valamint bármilyen fa esetében 2,0 m.

# (2) Beépítésre nem szánt területen a telekhatárok és a növények között legalább a következő ültetési (telepítési) távolságokat kell betartani:

# gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte- (egres-), ribiszke-, josta- és málnabokor, valamint 1 méternél magasabbra nem növő dísz- vagy védelmi szerepű bokor (élősövény) esetében 0,8 m;

# minden egyéb gyümölcsbokor (pl. mogyoró), továbbá birs, naspolya és birsalanyra oltott körtefa, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő dísz-, vagy védelmi szerepű bokor (élősövény) és – a c.) pontban nem szereplő – fa  esetében 2,0 m;

# kajszi- és cseresznyefa, valamint vadalanyra oltott alma- és körtefa esetében
4,0 m;

# 3 m-nél magasabbra növő dísz-, vagy védelmi szerepű bokor (élősövény), továbbá dió- és gesztenyefa, valamint 5 m-nél magasabbra növő fa esetében
5,0 m.

# (3) Közút területén az építési területük határai és a növények között – az 1. és 2. bekezdés rendelkezésétől eltérően legalább a következő ültetési (telepítési) távolságokat kell betartani:

# cserjék és 3 m-nél magasabbra nem növő fák esetében 1,5 m;

# 3 m-nél magasabbra növő fák esetében 2,5 m.

# (4) A település területén pollentermelő növényeket ültetni nem szabad.

Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere

31.§

(1) Jelen rendelettel egyidejűleg, a rendezési tervben foglalt célok megvalósítása érdekében az önkormányzat az alábbi sajátos jogintézményekkel él:

(2) Elővásárlási jogi követelmények:

# Az önkormányzat, a külön képviselő-testületi határozatban - a rendezési tervben foglalt célok megvalósítása érdekében a - 3. sz. függelékben felsorolt ingatlanok területére, - az ingatlan-nyilvántartásban is bejegyzett - elővásárlási jogot ír elő.

# (3) Beültetési kötelezettség:

# Az önkormányzat külön képviselő-testületi határozatban a közérdekű környezetalakítás céljából a 3. sz. függelékben felsorolt ingatlanok területére az övezeti előírásokban meghatározott módon és telekrészen a használatbavételig elvégzendő beültetési kötelezettséget ír elő.

(4) Újonnan kialakítandó beépítésre szánt területeken, az építtetők a belterületbe vonással, művelési ágból történő kivonással, telekalakítással, tervezéssel, közművesítéssel, út- és járdaépítéssel kapcsolatos költségeket teljes egészében, illetve az önkormányzattal történő megállapodásnak megfelelő mértékben vállalják.

Záró rendelkezés

32.§

(1) E rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi építési szabályzatáról szóló Nagymányok képviselőtestületének 10/2007. (V.25.) és az  azt módosító 17/2008. (VIII.12.)  rendelete hatályát veszti.

(3) Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az építtető számára kedvezőbb elbírálást eredményez.

Nagymányok, 2011. május 10.

________________________________	_______________________________

Karl Béla 			                    Dr. Sebestyén István

polgármester				                aljegyző

1. számú MELLÉKLET a 10/2011. (V.11.) rendelet  -  25. §-ához

Műemlék és műemléki környezet:

1.) M 4124

Római katolikus plébániaház		Táncsics u. 9. 			Hrsz.: 390/2

Barokk, földszintes, 4 tengelyes, kéttraktusos épület, 1786-ból.

2.) M 4123

Nepumuki Szent János - szobor	Petőfi u.				Hrsz.:632/2

Barokk, a XVIII. század végéről.

3.) M 11377

Római Katolikus templom		Táncsics u.				Hrsz.: 390/1

Az 1-es számú műemlék műemléki környezete: 348, 361/1, 362, 363, 365, 366, 387, 388, 390/1,/2 hrsz.

A 2-es számú műemlék műemléki környezete: 632/1, 634 út, 635 kt.,hrsz.

A 3-as számú műemlék műemléki környezete: 335, 336, 337, 338, 347/1, 348, 387, 388, 390/2 hrsz.

2. számú MELLÉKLET a 10/2011. (V.11.) rendelet  -  26. §-ához

# Nagymányok település közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek listája

1. 1-es számú régészeti lelőhely

Hrsz.: 024/45-47; 026/64-66

2.  2-es számú régészeti lelőhely

Hrsz.: 030/31

3.  3-as számú régészeti lelőhely

Hrsz.: 026/56-61

4.  4-es számú régészeti érdekű terület

Hrsz.: 026/50; 030/2

5.  5-ös számú régészeti lelőhely

Hrsz.: 020/1; 022/6-7

6.  6-os számú régészeti lelőhely

Hrsz.: 398-401

7.  7-es számú régészeti érdekű terület

Hrsz.: 026/12-14; 421-438; 444-448; 480; 481

8.  8-as számú régészeti lelőhely

Hrsz.: 333; 334; 390/1/2

9.  9-es számú régészeti lelőhely

Hrsz.: 612; 615; 616; 619; 620

10.  10-es számú régészeti lelőhely

Hrsz.: 06/2/3; 741/2; 742-743; 753; 755/1/2; 658 közl. út; 666 vasúti pálya

3. számú MELLÉKLET a 10/2011. (V.11.) rendelet  -  19. §-ához

| az út jele, neve | kategóriája | tervezési osztálya | szabály. széles-sége (m) | övezeti jele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | meglévő | tervezett |  |  |  |
| 6534 út átkelési szakasza Petőfi S. u. nyugati szak. | gyűjtőút | II. rend. főút | B.IV.b-B | 16 - 22 | KÖu-1 |
| 65166 út Liszt F. u. | gyűjtőút | B.V.c-C | 16 | KÖu-2 |
| Petőfi S. u. keleti szak. | gyűjtőút | B.V.c-D | 9 - 14 | KÖu-2 |
| Dózsa Gy. u. É - D | kiszolg.út | gyűjtőút | B.V.c-D | 10 - 15 | KÖu-2 |
| Malom u. | kiszolg.út | gyűjtőút | B.V.c-C | 15 | KÖu-2 |
| József A. u. | kiszolg.út | gyűjtőút | B.V.c-D | 10 - 15 | KÖu-2 |
| Erkel, Kölcsey, Jókai u., Ady E. u. keleti szak. | kiszolgáló út | K.VIII.C | 14 - 20 | KÖu-3 |
| Perczel, Katona J., Bányász u. | kiszolgáló út | K.VIII.C | 16 – 20 | KÖu-3 |
| Táncsics, Ságvári, Rákóczi, Vörösmarty u., Ady u. É – D | kiszolgáló út | B.VI.d-D | 6 – 12 | KÖu-3 |
| Zrínyi, Kossuth, Hunyadi árok mellett, Dózsa Gy. u. K - Ny | kiszolgáló út | K.VIII.C | 14 - 20 | KÖu-3 |
| Hunyadi másik, Béke u., Kossuth u. szűkületei | kiszolgáló út | B.VI.d-D | 8 – 12 | KÖu-3 |
| Alkotmány, Asztalos, Zalka, Mező, Arany J. u. déli szak. | kiszolgáló út | K.VIII.C | 12 – 16 | KÖu-3 |
| Bem, Arany J. u. északi szak. | kiszolgáló út | B.VI.d-D | 6 – 9 | KÖu-3 |
| Várfő, Móricz, Árpád, Bocskai, Mikszáth, Bartók u. | kiszolgáló út | B.VI.d-D | 7 - 10 | KÖu-3 |
| Szigligeti, Fenyves, Nagy S., Klark, Munkácsy u. | kiszolgáló út | B.VI.d-C | 6 – 12 | KÖu-3 |
| tervezett lakóutcák | kiszolgáló út | B.VI.d-C | 12 | KÖu-3 |
| tervezett „bánya út” | kiszolgáló út | K.VIII.C | 10-15 | KÖu-3 |
| mező- és erdőgazdasági forgalmú utak | egyéb út | K.VIII.C | 10 - 15 | KÖu-3 |
| temető és pincesor felé vezető gyalogutak | gyalogút | B.X | 4 | KÖu-4 |

1. számú FÜGGELÉK a …../2011. (….) rendelet  - 6. §-ához

A 41/1997. (V.28.) FM számú rendelet értelmében az állattartó létesítményekre vonatkozó előírások:

1. Állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállítására (hús, tej, gyapjú, tojás, stb.), sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a szaporítást, végtermék előállítást.

2. Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény.

3. Állattartó telep: az állattartó épületeken kívül az állattartás egyéb létesítményei is megtalálhatók.

4. Nagylétszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább:

- harminc ló, vagy

- ötven szarvasmarha, vagy

- kétszáz juh, kecske, vagy

- száz sertés, vagy

- kettőezer broiler baromfi, vagy

- ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka, stb.), vagy

- ötven strucc, vagy

- ötven anyanyúl és szaporulata

elhelyezését teszi lehetővé.

5. Kislétszámú állattartó telep: amelyben a 4. Pontban meghatározott számú állatnál kevesebb helyezhető el. E telep állhat egyetlen állattartó épületből is.

6. Nagylétszámú állattartó telep állattartó épülete: a telep tenyész-, vagy haszonállat istállója, ellető-, nevelő-, betegelkülönítő istállója, illetve karantén épülete.

Nagylétszámú állattartó telep egyéb építményei, amelyeket állatjárványügyi szempontok miatt meg kell valósítani:

- az állattartó telep kerítése, kapuja,

- fekete-fehér rendszerű öltöző,

- állatrakodó,

- tejház, tejátadó helyiség,

- kényszervágó hely,

- baromfikeltető,

- takarmánykeverő,

- járműfertőtlenítő,

- juhfürösztő medence,

- kezelőfolyosó,

- kút, ivó-, itatóvíz tároló,

- takarmány-, alomanyag tároló (épület, fészer, szérű),

- trágyakezelő telep és kerítése,

- hullakamra (állati hulla gyűjtő, boncolásra alkalmas helyiség),

- hullatemető, hullaemésztő verem, állathulla égető és kerítése.

Az állomás indokolt esetben az egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat.

Nagylétszámú állattartó telep egyéb építményei, amelyeket környezetvédelmi szempontok miatt is meg kell építeni:

- szennyvízkezelés és elhelyezés létesítményei,

- trágyakezelés létesítményei,

- szilárd, vagy folyékony anyagok tárolására szolgáló egyéb föld alatti, vagy föld feletti létesítmények,

- hulladékgyűjtő, kezelő és ártalmatlanító létesítmények.

Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó

legkisebb távolságok és védőtávolságok (OTH 3003/98.)

| Állattartás | Állatszám megnev/db | Legkisebb távolság | Védőtávolság |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | saját lakás | ásott kút | saját vízellátás | egyéb fürdőmedence | köz-terület | oldalkert* | hátsókert* |
| Állattartó épület család önellá-tására | Ki Ba Ki Ny Ki Br H Se H Ju H Ke H St N L N Sz | 1200 1-5 1-2 | 5m 10m 0-5m | 15m 15m 15m | 10m 10m 10m | 5m 10m 5m | 15m 15m 15m | 10m 12m 12m | 6m 6m 6m |
| Kislét-számú állattartó telep | Ki Ba Ki Ny Ki Br H Se H Ju H Ke H St N L N Sz | <500 <50 <2000 <100 <200 <200 <50 <30 <50 | 15m 25m 15m | 25m 25m 25m | 20m 20m 20m | 20m 25m 20m | 50m 50m 50m | 30m 50m 30m | 30m 50m 30m |
| Nagylét-számú állattartó telep | Ki Ba Ki Ny Ki Br H Se H Ju H Ke H St N L N Sz | >500 >50 >2000 >100 >200 >200 >50 >30 >50 | - - - | - - - | 50m 50m 50m | - - - | 1000m** 1000m** 1000m** |

Jelmagyarázat: 	Ki	=	kis haszonállat

H	=	haszonállat

N	=	nagy haszonállat

Ba	=	baromfi	Se	=	sertés	St	=	strucc

Ny	=	nyúl 	J	=	juh	L	=	ló

Br	=	broiler	Ke	=	kecske	Sz	=	szarvasmarha

*Környezeti hatástanulmány alapján kell meghatározni

**Környezeti hatástanulmány alapján, tartástechnológiától függően 500 m-re csökkenthető.

2. számú FÜGGELÉK a …../2011. (….) rendelet  - 27. §-ához

Helyi védelemben részesült építmények:

4.) Szent Vendel szobra			Petőfi u. 				Hrsz.: 633/2

5.) Kápolna					Rákóczi u.				Hrsz.: 347/2

6.) Kápolna					Táncsics u.				Hrsz.: 371

7.) Kápolna					Dózsa Gy. u. 4.			Hrsz.: 420/2

8.) Kápolna					Külterületen				Hrsz.: 028/2

9.) Iskola					Táncsics u. 2.	 		Hrsz.: 346

10.) Lakóépület				Táncsics u. 19.			Hrsz.: 383

11.) Lakóépület				Vörösmarty u. 24.			Hrsz.: 26

12.) Lakóépület				József A. u. 6.			Hrsz.: 684

13.) Öregek otthona			József A. u. 8/A			Hrsz.: 686/1

14.) Irodaház					1231 út mentén			Hrsz.: 1230

15.) Kálvária					Zártkertek felé			Hrsz.: 1229

Helyi védett területek:

Az Ady Endre utcai és a Kossuth utcai pince-présházak területe.

Ady u.-i védett terület hrsz.: 252-284, 287-296, 298-301, 304, 305, 308, 309, 310, 313, 314, 315/1, 318, 319

Kossuth u.-i védett terület hrsz.: 490-513, 515-536

3. számú FÜGGELÉK a …../2011. (….) rendelet  - 31. §-ához

ELŐVÁSÁRLÁSI JOG

| sorszám | Település | Hrsz. | Terület m2 | Megnevezés | Tulajdoni hányad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nagymányok | 1062 | 101 | árok | MÁV Zrt. 1/1 |
| 2 | Nagymányok | 1066 | 3122 | fürdő | MÁV Zrt. 1/1 |
| 3 | Nagymányok | 1225 | 3070 | ipartelep | MÁV Zrt. 1/1 |
| 4 | Nagymányok | 1227 | 26598 | ipartelep | MÁV Zrt. 1/1 |
| 5 | Nagymányok | 1230 | 8264 | ipartelep | MÁV Zrt. 1/1 |
| 6 | Nagymányok | 1231 | 4156 | út | MÁV Zrt. 1/1 |
| 7 | Nagymányok | 1232 | 437 | út | MÁV Zrt. 1/1 |
| 8 | Nagymányok | 673 | 3338 | iparvasút | MÁV Zrt. 1/1 |
| 9 | Nagymányok | 1076 | 7209 | iparvasút | MÁV Zrt. 1/1 |
| 10 | Nagymányok | 678 | 393 | telephely | MÁV Zrt. 1/1 |
| 11 | Nagymányok | 1223 | 77786 | telephely | MÁV Zrt. 1/1 |
| 12 | Nagymányok | 037/18 | 1603 | út | MÁV Zrt. 1/1 |
|  |  | Összesen | 136077 |  |  |

BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG

• Minden újonnan beépítésre kerülő gazdasági területen fekvő ingatlanon.

• Minden a SZT-ben jelölt a vízfolyások menti területen

JOGSZABÁLYOK FÜGGELÉKE

A HÉSZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI JELLEGŰ ELŐÍRÁSAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE

HÉSZ 25.§

2001. évi LXIV. Törvény a kulturális örökség védelméről

324/2010. (XII.27.) Korm. Rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kultúrális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról

HÉSZ 26. §

5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

A HÉSZ GEOLÓGIAI ÉS BÁNYÁSZATI JELLEGŰ ELŐÍRÁSAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE

HÉSZ 18.§

(6) - (7) bekezdés:

Ásványi nyersanyag kitermeléséről szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 43.§ (2), (3) bek., valamint a Bt. 44/A.§ és 46.§.

A HÉSZ TERMÉSZETVÉDELMI JELLEGŰ ELŐÍRÁSAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE

a HÉSZ 28.§-ához

A természeti oltalomban részesülő értékekre, területekre a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv, az erdőkre az erdőről az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és a végrehajtásra kiadott 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet, az előző törvényekben nem szabályozott kérdésekben a környezet védelmének 1995. LIII. tv előírásai, valamint más, a táj-és természetvédelem körébe tartozó, hatályba lépő jogszabályok vonatkoznak.

A „Fás szárú növények védelméről” szóló 346/2008 (XII. 30.)  kormányrendelet betartása kötelező.

2/2002 (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet az Érzékeny Természeti Területekről

2253/1999 (X.7.) korm.hat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéshez szükséges intézkedésről

275/2004 (X.8.) korm.r. az európai jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

314/2005 (XII.25.) korm.r. A környezeti hatásvizsgálatról

A HÉSZ KÖRNYEZETVÉDELMI JELLEGŰ ELŐÍRÁSAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE

HÉSZ 6. §

(3) bekezdés:

Jelenleg: a 27/2006. (II.7.), illetve a 49/2001. (IV.3.) Kormányrendelet.

HÉSZ 22. §

(2) bekezdés:

Jelenleg a vízügyi követelményeket a 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről szóló 94/2007. (XII.23.) KvVm rendelet határozza meg.

(4) bekezdés:

Jelenleg a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről szóló 94/2007. (XII.23.) KvVm rendelet határozza meg.

HÉSZ 29. §

Általános követelmények

- bekezdés:

Jelenleg: a követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmazza.

- bekezdés:

Jelenleg: 2007. évi CXXIX tv. 41. §, 43. §-a határozza meg.

- bekezdés:

Jelenleg: a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, vagy a “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.

(4)	bekezdés:

Jelenleg: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Kormányrendelet, és a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről szóló 94/2007. (XII.23.) KvVm rendelet határozza meg.

(5)      bekezdés:

Jelenleg: A felszín alatti vizek védelméről szóló, többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.

(6)      bekezdés:

Jelenleg: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

(7)      bekezdés:

Jelenleg: A vízügyi követelményeket a 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

(8)      bekezdés:

Jelenleg: A követelményeket a 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza.

(9)      bekezdés:

Jelenleg: A levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerint.

(10)      bekezdés:

Jelenleg: A levegővédelmi övezet meghatározását a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerint kell elvégezni.

(11)      bekezdés:

Jelenleg: A hulladék-gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével.

Környezetterhelési határértékek

(1)      bekezdés:

Jelenleg: Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegő védelmével kapcsolatosan kiadott és többször módosított 306/2010. (XII.23.)Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 4/2011. (I.14.) VM rendelete valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról a 6/2011. (I.14.) VM rendelete rendelkezik.

Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.

(2)      bekezdés:

Jelenleg: A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira

vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.

(3)      bekezdés:

Jelenleg: Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység létesíthetésének, illetve üzemeltetésének zajkibocsátási, zajterhelési határértékeit, a zajtól védendő területeken a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.

(4)      bekezdés:

Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(5)      bekezdés:

Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(6)      bekezdés:

Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Speciális eljárási szabályok

(1)      bekezdés:

Jelenleg: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályait a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet határozza meg.

(2)      bekezdés:

Jelenleg: a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetésének engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a

7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásai szerint történhet.

(3)      bekezdés:

Jelenleg: a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint. (VI.11.)

(4)      bekezdés:

Jelenleg: az 2009. évi XXXVII. törvény és a 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet szerint.

(5)      bekezdés:

Jelenleg: a “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.

(6)      bekezdés:

Jelenleg: az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet 17.§ (4) bekezdése és 18.§-a, az üzletek működési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.) kormányrendelet.

(7)      bekezdés:

Jelenleg: 2007. évi CXXIX tv. 41. §, 43. §-a határozza meg.

(8)      bekezdés:

Jelenleg: a 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet és a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és az 1. sz. melléklete szerint.

(9)      bekezdés:

Önkormányzati rendelet szerint.

(10)      bekezdés:

Jelenleg: a hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a többször módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

(11)      bekezdés:

Jelenleg: az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

(12)      bekezdés:

Jelenleg: a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet szerint.

(13)      bekezdés:

Jelenleg: a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet tartalmazza a követelményeket